## Slide 1
手勢辨識專題 · 韌體端進度報告
從「完全沒有偵測框」
到三個可量化的根因
2026 / 09 / 08 – 09 / 11
報告人 Kevin（韌體 / 部署端）
訓練端 Johnson
Notes: 這四天我在處理開發板完全偵測不到手勢的問題。結論是有三個獨立的根因，其中兩個是韌體的、已經修好，第三個在訓練資料，已量化交給 Johnson。韌體這邊可以結案。

## Slide 2
摘要
四天內定位出三個獨立的根因
1
訓練端
96×96 模型本身不可用
已放棄 96，全案改用 192
2
韌體端
韌體前處理幾何失真
水平壓扁 25%
已修復，並以對照實驗驗證
3
訓練端
訓練集缺乏尺度變化
類別內僅 1.1–1.8 倍
已量化，交付訓練端處理
韌體端工作至此結案。 剩餘的辨識錯誤已定位在訓練資料，韌體無法再改善。
Notes: 先講結論。三個根因，韌體兩個已修，第三個量化後交給訓練端。

## Slide 3
起點與方法
逐項隔離，每一項都要有可觀測的證據
9/8 的狀況
模型載入成功、每幀都回報推論完成
但輸出的 bounding box 數恆為 0
中間環節多，任何一環出錯都是「什麼都沒有」
相機 → 縮放 → 量化 → NPU → 反量化 → DFL 解碼 → NMS
關鍵手法
把實際送進 NPU 的
110,592 bytes
以 base64 經 UART 傳回 PC 還原成影像
一次排除：相機、縮放、RGB 通道順序、uint8→int8
順帶修正原廠範例的缺陷
失敗時 return false —— 而 false 就是 0、就是成功碼，錯誤傳不出來
anchor 數量不符時靜默 return，不留任何訊息
Notes: 數值統計分不出「正確縮小的圖」和「錯位的垃圾」，一定要把圖還原出來看。原廠那幾個缺陷本身不是根因，但它們讓真正的錯誤無法被觀察到。

## Slide 4
發現一
96×96 模型本身不可用
韌體程式碼、相機、拍攝環境完全相同，只切換輸入尺寸與對應模型
96 模型
192 模型
最高信心度
7%
90%
通過門檻的幀數
0 / 157
143 / 247
實際輸出的框
0
140
輸入張量亮度均值
81
84
輸入影像亮度只差 3
兩邊還原出來的畫面品質一致
→ 輸入路徑不是變因
附帶價值
「192 跑得動」一次驗證了
開機、NPU、記憶體、相機、
量化、解碼、NMS 等十餘環節
決策：放棄 96，全案改用 192 × 192
Notes: 唯一變因是模型。96 最高信心 7%、0 個框；192 最高 90%、140 個框。

## Slide 5
發現二 · 韌體端
前處理把 4:3 直接拉伸成 1:1
訓練影像 1440 × 1440 正方形
相機 raw 320 × 240 4:3
模型輸入 192 × 192 1:1 ← 直接拉伸
水平方向被額外壓縮 25%
怎麼確認訓練圖是裁切而非壓扁
比對同類別、不同來源影片的標註框長寬比。
若為壓扁，比值應落在 1.78 附近。
實測 1.00 – 1.15 → 置中裁切，幾何忠實
獨立佐證：失敗的類別分布本身
垂直方向
0 拳 1 食指 2 V 3 三指
正常
水平張開
4 四指 5 五指 7 / 8 / 9 拇指外張
全數失敗
拇指是唯一往水平方向伸出的手指
Notes: 訓練圖是 1440x1440 正方形，模型從沒看過橫向壓扁的手。失敗的剛好是往水平方向伸出去的那些。

## Slide 6
發現二 · 修復
letterbox：等比縮放 + 補邊
Chart: cls4（四指）偵測筆數
| 修復前① | 修復前② | 修復前③ | 修復前④ | 修復後
cls4 偵測筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
出現類別數
3 → 10
cls4 最高信心度
93%
單場偵測筆數
67 → 540
cls4 由四場全數掛零變為 118 筆，類別涵蓋由 3 類回復至 10 類
Notes: letterbox 是等比縮放後補灰邊 114，與 ultralytics 相同。

## Slide 7
發現三 · 最關鍵
訓練集幾乎沒有尺度變化
Chart: 各類別標註框面積的離散度（倍）
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B
類別內 P90 / P10 | 1.27 | 1.12 | 1.51 | 1.75 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.46 | 1.15 | 1.42
健康的資料集
3 – 10 倍
本資料集：1.1 – 1.8 倍
模型看過的每一張「5」，
手的大小都幾乎一樣。
它沒有機會學到「不管手多大，
五根手指就是 5」。
自行撰寫工具量測訓練集標註框的分布 · P90/P10 = 同一類別內，最大與最小框面積的比值
Notes: 這是整個專案最關鍵的一組數字。P90/P10 是同一類別內框面積的離散度。健康的資料集有 scale augmentation，通常 3 到 10 倍；這裡全部 1.1 到 1.8 倍。

## Slide 8
發現三 · 推論
這一組數字解釋了三個先前想不通的現象
1
cls5 幾乎從未被偵測到
訓練時框寬中位數 97%（手橫跨整張影像）；
實機以膚色遮罩量測，手的水平跨幅僅 27–37%。
相差近三倍
2
失敗類別恰好是「寬」的那些
正常：0 (60%) 1 (53%) 2 (63%) 3 (65%)
失敗：4 (80%) 5 (97%) 6 (95%) 7 (84%) 8 (95%) 9 (92%)
分界在 65%–80%
3
同一顆模型每場結果都不同
同一顆模型、同一份韌體，30 分鐘內四場測試，
主導類別在 cls4 與 cls2 之間來回。
唯一變因是手的位置
與「拇指」「手指數量」等語意分類無關 —— 是尺度
Notes: 三個現象用同一組數字解釋。這是診斷從猜測變成量化的關鍵。

## Slide 9
韌體改善
center-crop 取代 letterbox
letterbox 修正了幾何，但帶來兩個新問題
letterbox
center-crop
有效影像
192 × 144
192 × 192
灰邊
48 列（25% 畫面）
無
手的垂直解析度 +33%
144 px
192 px
水平視野
100%
75%
自 320 × 240 取中央 240 × 240 正方形，再縮放至 192 × 192 —— 沒有訓練時未出現過的灰色填充
Notes: 灰邊是重點，訓練圖是完整正方形，模型從沒看過 114 灰帶。

## Slide 10
對照實驗 · 09/11
A → B → A 三連測
前述比較都是「跑一場看結果」，但同一設定下場次間變異極大 —— 單場比較不可靠
Chart: 平均信心度
| R1 crop | R2 letterbox | R3 crop
平均信心度 (%) | 59.8 | 41.6 | 57.7
效果是輪內變異的
8.2 倍
兩輪 crop 差 2.1pp · crop vs letterbox 差 17.1pp
兩項控制
光線：三輪亮度 126.8 / 127.7 / 125.8
模式：以輸出框座標範圍反推驗證
誠實揭露：逐幀人工核對為 4/10、2/10、4/10，方向一致；但 10 幀樣本下 Fisher 檢定 p = 0.42，單就準確率未達顯著。主要證據為信心度的可重現性。
Notes: 第三輪回到 A，是用來檢驗第一輪是不是運氣。如果是熟練度造成的單調上升，R3 應該比 R1 高，實際上略低，沒有看到這個趨勢。

## Slide 11
邊界與修正
韌體的能力邊界，以及三項方法論修正
韌體的能力邊界
crop 與 letterbox 都有過度觸發的類別，只是位置不同。crop 讓 0/1/6/B 改善，但 3/4/5 的外緣被裁切反而更差。
更換前處理只是把分界線移到別處，
無法消除分界線本身。
三項方法論修正
「手往後退比較準」
依單一場所下，後續撤回
「以平均信心度比較版本」
方法錯誤 —— 模型崩潰會產生虛假高信心度
「模型用框大小當分類捷徑」
相關係數不一致且未顯著，不予採信
因此建立的評估規範
停用「類別出現筆數、平均信心度、最高信心度」—— 三者都曾給出相反結論
依序比 0 → 1 → … → 9 → B，每個手勢停留 8–10 秒，關閉多幀投票
逐幀人工核對計算真實準確率，並記錄畫面亮度以確保可比性
任何改動的比較一律採 A → B → A 三輪
Notes: 主動報告這三項修正。因為這三次，我們現在停用了那三個指標。

## Slide 12
產出
韌體修復與自行開發的量測工具
韌體端（已完成）
幾何失真（水平壓扁 25%）
灰邊與解析度浪費 → center-crop
Himax 原廠缺陷 × 5
輸出格式自動偵測（Layout A / B）
PC 端畫框過濾缺陷（69% 被靜默丟棄）
自行開發的量測工具
輸入張量 base64 傾印
還原模型實際看到的畫面
check_label_scale.py
量測訓練集標註框的尺度分布
check_scale_invariance.py
量測模型對物件大小的敏感度
switch_input_size.py
一個指令切換全鏈路輸入尺寸
即時亮度 / 裁切範圍顯示
控制實驗變因
測試原始資料共 12 場（逐幀影像與 CSV） · 技術文件 6 份（交接 v3–v6、實機測試紀錄、訓練回饋）
Notes: 工具是可以重複使用的，不是一次性的除錯腳本。

## Slide 13
下一步
韌體端已結案，後續集中於訓練端
1
釐清新增的 Sharpen 前處理
訓練影像全部經過銳化、實機畫面沒有。此不一致在驗證集 mAP 上完全看不出來，會使後續所有指標失去意義。
最急
2
量測新模型的尺度不變性
以 check_scale_invariance.py 直接量「手佔畫面比例」對辨識結果的影響。
3
逐類別 mAP
平均值會掩蓋 3/4/5/7/8/9 的崩潰。
4
validation 改用 group split
現行隨機切分可能造成資料洩漏，mAP 虛高。
訓練端已於 09/11 加入 scale = 0.7、translate = 0.2 重新訓練 —— 新模型完成後可直接燒錄驗證，韌體無須修改
Notes: 韌體端沒有東西可以再調了。逐幀核對目前約 40%，11 類隨機猜是 9%。這四天的價值在於把「為什麼不行」從猜測變成有數據的診斷。